附件1

重庆市市场监督管理局

关于《电梯监督检验和定期检验规则》和

《电梯自行检测规则》过渡期工作的通知

（征求意见稿）

为贯彻落实市场监管总局关于发布《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）（以下简称“新版检规”）《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）（以下简称“检测规则”）的公告（2023第14号）要求，现就平稳有序推进相关工作落细落实通知如下：

一、总体要求

充分发挥电梯检验的技术监督和检测工作的技术诊断作用，进一步强化电梯使用单位“日管控、周排查、月调度”安全管理主体责任落实，努力提升全市电梯质量安全监管水平。

二、过渡期管理

自文件印发之日起至2024年4月1日，为落实新版检规和检测规则过渡期。过渡期结束后，全市所有电梯严格按照新版检规和检测规则的要求进行检验、检测。

- 检测单位的确认。开展自行检测工作的电梯使用单位、维保单位以及第三方检验检测机构，需登录重庆市特种设备信息化管理平台（网址：http://www.cqtzsb.org/），上传证照资料，录入相关信息，并在信息化平台进行公示。开展自行检测的单位人员，必须满足检测规则第3.8条关于检测、审核、批准人员应当为不同人员的规定。电梯使用单位和维保单位开展自行检测，仅限于本单位管理或维保的电梯。

（二）检验检测周期判定。新安装电梯，以安装监督检验合格日期为基准计算梯龄；按照新版检规进行改造的电梯，以最近一次改造监督检验合格日期为基准重新计算梯龄；进行重大修理或停用1年以上的电梯，下次检验检测日期以最近一次监督检验或定期检验合格日期所在月份为基准确定，不重新计算梯龄。15年以内的电梯，分别在第1、第4、第7、第9、第11、第13、第15年进行一次定期检验，其他年份进行1次自行检测。超过15年的电梯，每年进行一次定期检验，不再开展自行检测。全市电梯由重庆市特种设备信息化系统自动计算梯龄，下次检验检测日期以系统生成为准。

（三）检测人员执业公示。从事自行检测的电梯使用和维护保养单位，应当在相关执业公示网站为本单位的检测人员办理执业公示，网址为：http://219.141.208.170/casei/。市场监管部门检查检测人员从业资格和职业情况，可登录网址为:http://219.141.208.170/casei/regjster/personPubicAction!getProvin.cePersnInfiForm.action，进行查询。

（四）监督检验。过渡期内，电梯施工单位自愿申请按照新版检规还是原有的《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001～TSG T7006，以下简称“旧版检规”）进行监督检验，承担监督检验的检验机构根据施工单位的申请进行监督检验。

（五）定期检验和自行检测工作安排。准备阶段（2023年6-7月）。在全市范围内开展贯彻落实新版检规和检测规则学习宣贯活动，向电梯使用单位传导落实主体责任理念，完善重庆市特种设备信息化系统平台功能。推进阶段（2023年8-12月）。采用分段分批的方式逐步实施，未实施的地区依据旧版检规、“国市监特设〔2020〕56号”文以及市局相关配套文件实行检验检测。8月起，在涪陵区、南川区、綦江区、大足区按照新版检规和检测规则的要求启动电梯检验、自行检测分离工作，优化、改进重庆市特种设备信息化系统。10月起，在黔江区、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县、万盛经开区、重庆高新区、重庆经开区、两江新区按照新版检规和检测规则的要求启动电梯检验、自行检测分离工作。12月起，在万州区、长寿区、江津区、合川区、永川区、璧山区、铜梁区、潼南区、荣昌区、开州区、梁平区、武隆区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县按照新版检规和检测规则的要求启动电梯检验、自行检测分离工作，大面积推进电梯检验检测分离工作。常态化阶段（2024年1-3月）。在渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区按照新版检规和检测规则的要求启动电梯检验、自行检测分离工作，全市贯彻落实检验和检测规则工作进入常态化。

三、特殊情况处理

（一）已签合同的电梯。在2023年4月2日之前已签订供货合同，或者已通过公开招投标确定中标，并且需要在过渡期满后实施安装监督检验的电梯，应当在2023年7月1日前，由电梯制造单位或者委托的安装单位在重庆市特种设备信息化系统办理告知，此类电梯进行安装监督检验时，电梯制造单位或者委托的安装单位应向承担监督检验的检验机构提供告知书、供货合同（中标证明），新版检规附件A1.2.2.7、A1.3.3，可以按照旧版检验规则的要求进行检验，新版检规附件A1.2.4.3(1)、A1.3.12.3，可以不检验；其后的定期检验、自行检测的相应项目也按照相应要求进行。

（二）当年自行检测单位选择。电梯使用单位委托检验检测机构开展电梯自行检测，或者委托为使用管理电梯提供服务的维保单位开展自行检测的当年，每一台电梯只能选择一家单位实施。

（三）检测结果运用。开展电梯自行检测工作，要在规定的时间内出具《电梯自行检测备忘录》和《电梯自行检测报告》；检测人员要对检测发现问题整改情况进行确认，检测备忘录应公示在便于电梯使用者阅读的位置不少于15天。自行检测单位建立的电梯检测管理系统应与重庆市特种设备信化息管理平台对接，并及时将自行检测结果等相关信息上传至重庆市特种设备信息化管理系统。

（四）换取使用标志。对于按照检测规则开展自行检测的电梯使用单位检测工作完成后，应上传《电梯自行检测备忘录》和《电梯自行检测符合性声明》，经前一次开展定期检验的电梯检验机构确认无误的，由使用单位到检验机构指定地点，换取《特种设备使用标志》。

四、退出机制

在渝开展电梯检测的电梯检测机构、电梯维保和使用单位存在下列情形的，由市市场监管局责令退出在渝电梯检测工作。

（一）违反电梯检测承诺书相关承诺事项的；

（二）电梯因检测质量原因发生安全责任事故的；

（三）出具虚假检测报告2次以上的；

（四）一年内受到3次以上投诉举报经查证属实的。

五、工作要求

（一）高度重视抓好贯彻落实。电梯检验检测改革是打破电梯传统检验检测方式的重要举措，是一项全新的、革命性的工作，各单位要高度重视，认真学习领会“新版检规”和“检测规则”要求，把握时间节点，积极参与进来。各单位要要吃透文件要求，结合实际制定方案，推动电梯改革平稳有序开展。

（二）严格按要求开展检验检测。电梯检验检测机构以及电梯维保、使用单位要进一步明晰和落实“新版检规”和“检测规则”要求，及时制修订检验检测作业文件，建立检验检测工作质量检查考核制度，切实提高检验检测工作质量，不得有漏项或误判等情形发生，杜绝出现违法违规行为，坚决守牢电梯安全底线。在开展检验检测工作的同时，要及时加强与监管部门的沟通联系，及时反馈遇到的问题和困难，共同推动电梯改革顺利开展。

（三）强化检验检测监督管理。市、区县市场监管部门要高度关注电梯改革情况，在过渡期内，主要以帮助指导、解决问题为主，有序推进改革落地。一年过渡期结束后，每年要以交叉互检、委托第三方机构等方式组织开展电梯检验检测情况专项监督抽查。重庆市特种设备安全管理协会、电梯产业商会应当加强行业自律，开展推进行业诚信体系建设的检查。对违反相关法律法规和技术规范要求的单位，依法依规严肃处理。在工作开展期间，要不断总结改革经验，发现存在问题，提高工作效能，压紧压实电梯使用单位主体责任。

（四）加强宣传引导营造良好氛围。各区县局要加强对电梯使用单位的宣传发动，让其知晓电检验检测改革目的和要求，明确需要注意和把握的具体事项，及时解疑答惑，确保人人知晓，不断提升使用单位电梯安全管理水平。在改革工作中一旦发现重大问题，要及时报告市局，市局要按照总局工作要求，动态调整措施，确保改革稳妥推进，取得实效。

重庆市市场监督管理局

2023年5月 日

（此件公开发布）