附件 2

特种设备突发事件风险信息采集表填写示例

采集单位：重庆XX化工有限公司 采集时间： 2015.7.1

| 基本情况 | 风险名称 | 重庆XX化工有限公司1号液氨储罐液氨泄漏事故风险 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险类别 | 压力容器危险化学品泄漏事故（系统中通过下拉式菜单选择） |
|  | 风险编码 | （风险信息系统自动生成编码） |
|  | 所在地理位置 | 进入厂区大门，前行500米第1个岔路口左转，再前行139米，装卸平台旁， 1号液氨储罐。 |
|  | 所处功能区 | 工业区（还有农业区、商业区、居民区等多种类别，在系统中通过下拉式菜单选择） |
|  | 所在辖区（企事业单位或村社区） | 重庆XX化工有限公司厂区内，该公司属XX区XX工业园区管委会管辖 |
|  | 企事业单位或村社区主要负责人 | 王XX | 移动电话 | 135XXXXXX | 值班电话 | 6XXXXX |
|  | 风险所在地址 | XX区（县）XX路XX号 |
|  | 风险所在乡镇（街道） | XX区（县）XX镇政府（XX街道办事处） | 值班电话 | 6XXXXX |
|  | 行业主管部门 | XX区（县）质监局 | 值班电话 | 6XXXXX |
| 定性描述 |
|  | 信息点 | 具体情况 |
| 特性 | 风险描述 | 1号液氨储罐液氨泄漏事故（存有10吨液氨） |
|  | 风险自然属性 | 剧毒物质（诸如有害生物、易燃物质、易爆物品、放射物质、危险行为、传染疾病、危险建筑、地质灾害、恶劣气候等） |
|  | 风险社会特征 | 造成人员中毒伤亡、环境污染、周边人员恐慌、经济损失 |
|  | 发生原因（诱因） | 罐体、管道、阀门损坏，雷电等自然灾害，人员操作不当等 |
|  | 曾经发生情况 | 近10年发生突发事件1次，2007年6月1日1号液氨储罐阀门锈蚀损坏，发生泄漏事故，影响范围仅在厂区内，未造成人员伤亡，直接经济损失30万元 |
|  | 应对情况 | 迅速启动应急预案，启动自动喷淋设施，疏散厂区人员，向区消防队支队、区质监局、区环保局报告，工厂应急救援队与消防支队开展喷洒作业降低氨气浓度并封闭阀门，1小时后泄漏停止，3小时后氯气浓度降低至安全标准 |
| 定量描述 |
| 类别 | 信息点 | 具体情况 | 信息来源 |
| 人 | 内部及周边居民（人员）分布情况 | 厂区内有工作人员80人（储罐附近100m处3-9人）；厂区南面3km有XX镇约5000人，西面280m有XX村1社3户10人，东面2kmXX度假村有20-100人，东南面1.5km有村小学校5人 | 重庆XX化工有限公司环境评估报告 |
|  | 直接影响人数 | 3-9人 |  |
|  | 可能波及人数 | 80-195人 |  |
| 经济 | 房屋楼栋数、层数及间数 | 8栋房屋，每栋高6层，共115间 | 重庆XX化工有限公司档案资料 |
|  | 企事业单位个数 | 1个 |  |
|  | 资产总额（万元） | 20000万元 |  |
| 基础设施 | 通讯设施 | 网络接口30个，外网电脑20部，有线电话90部。 | 重庆XX化工有限公司实地走访、现场统计 |
|  | 交通设施 | 配有40座客车1辆；厂区大门口有公交车站1个，有到达城区公路1条（南北向）；西北6km为渝沪高速公路，东3km为319国道 |  |
|  | 供水设施 | 一级泵房、二级泵房、循环水站 |  |
|  | 电力设施 | 110kv变电站1个 |  |
|  | 石油天然气设施 | 天然气站1个 |  |
|  | 城市基础设施 | 无 |  |
|  | 生活必需品供应场所 | 厂区大门口小超市1个，厂区内职工食堂1个 |  |
|  | 医疗服务机构 | 厂区内1号办公楼医务室1间 |  |
|  | 其他设施 | 厂区东南面与XX厂电解金属锰装置相邻 |  |
| 自然 生态 | 地理概况 | 厂区地理坐标东经106°40′-107°20′，北纬29°10′-30°10′；南距XX镇3km，北距XX区城区20km；北面、西面为山地，最高海拔400米，东南面为丘陵；南面3.2km处有河流X江支流Y江 | 重庆XX化工有限公司环境评估报告、实地走访 |
|  | 气候与水文 | 年平均温度18.5℃，极端最高温度43.0℃，最低温度-2.7℃；平均降雨量1140mm；常年风向为西北风，年平均风速2m/s；Y江每年7-9月为汛期 |  |
|  | 保护区 | 厂区东南5km处，X江边有饮用水源取水口1处 |  |
| 重要 场所 | 涉外场所 | 无 | 重庆XX化工有限公司实地走访，XX镇政府档案资料 |
|  | 公众聚集场所 | 厂区东2km处XX度假村，最大接纳人数100人 |  |
|  | 重要部门 | 厂区东南1.5km村小学校1个，教师1人学生4人 |  |
|  | 重点涉及危险源单位 | 厂区内，三氯氢硅装置、甲烷氯化物装置；厂区外，厂区东北3km处XX热电厂 |  |
| 影像描述 |
| 图 | 平面图或三（多）维图 |  |
| 照片 | 全貌、局部照片 |  |
|  | 突发事件历史照片 |  |
| 其他描述 |
|  | 无 |  |
| 应急管理 |
| 组织 体系 | 应急机构名称 | 重庆XX化工有限公司生产安全部 | 工作人员数 | 23人 |
|  | 应急制度名称 | 重庆XX化工有限公司应急救援管理制度 |
| 预防 控制 | 风险监测防控设备 | 视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统 | 监测防控措施 | 24小时值班巡查，每月开展1次隐患排查 |
|  | 应急预案名称 | XX公司生产安全事故综合应急预案 |
|  | 应急训练、演练情况（定量） | 每年组织开展1-2次应急演练，每周组织应急队伍开展3次训练 |
| 应急 保障 | 应急队伍数量 | 1支 | 队员人数 | 13人 |
|  | 应急资金数量 | 每年30万 |
|  | 物资装备储备情况 | 防毒面具30个，防护服30套，消防车1辆，灭火器350个 |
|  | 可供应急避难场所情况 | 厂区大门口有临时疏散集中点，约900㎡ |
|  | 应急宣传教育培训情况 | 每年开展安全生产培训3次 |

填表人：刘XX 联系电话：XXXXXX 审核人：王XX 责任人：刘XX